## Slide 1: DISEÑO DE PERIFÉRICOS EN EL SUBSISTEMA PIO DE RP2040 PARA APLICACIONES DE ALTA CONCURRENCIA.

## Slide 2
Red de Laboratorios de Innovación
Reunión anual 2022
ISEC. José Miguel Estrada Aguirre
Ingeniero en Sistemas Embebidos Computacionales (UPY)
  Softare tester engineer
  Quality Assurance

## Slide 3
El chip RP2040 es un nuevo microcontrolador de la fundación Raspberry Pi.
Provee un alto desempeño contemplando un costo bastante bajo y ofrece una gran flexibilidad para un uso intuitivo en el mundo de los microcontroladores.
Cuenta con:
256KB de RAM integrada
Un procesador dual-simétrico ARM Cortex-M0+
Un bus determinista de fabrica + DMA
Periféricos como: 2xSPI, 16xPWM, 2xUART, Timers, RTC, I2C, ADC
Sensor de temperatura integrado
Subsistema Programmable I/O (PIO)
PLL integrado para un reloj flexible de hasta 125MHz

## Slide 5
Bus integrado:

## Slide 6
Raspberry Pi PICO
Raspberry Pi PICO - W
Raspberry Pi PICO - H

## Slide 7
https://raspberrypi.github.io/pico-sdk-doxygen/

## Slide 8: Micropython “Hello World”

## Slide 9: C++ RPI PICO SDK “Hello World”

## Slide 10: Reference: https://youtu.be/B5rQSoOmR5w
Visual Studio Code +

## Slide 11
1.- Crea los siguientes directorios en tu PC.
C:\VSARM\armcc
C:\VSARM\lib
C:\VSARM\mingw
C:\VSARM\sdk
2. Descarga el GNU Arm Embedded Toolchain que contiene el compilador de microcontroladores Arm para el codigo que se diseñara usando C++.
Accede a: https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads
Y descarga la ultima version de acuerdo a tu sistema operativo para el GCC ARM, en especifico la "none-eabi" (sin Embedded Application Binary Interface)
ejemplo: "gcc-arm-11.2-2022.02-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.exe"

## Slide 12
3.- Ejecuta el instalador GCC ARM y cuando sea requerido, cambia la direccion de instalacion a la carpeta que se creo previamente
C:\VSARM\armcc.

## Slide 13
4.- Instala las herramientas para GCC MinGW-W64 disponible en: https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/
i686-posix-sjlj (funcionando en 8.1.0)
Descomprime el archivo ZIP en la dirección creada previamente
C:\VSARM\mingw
Finalmente ejecuta el siguiente comando como ADMIN en el CMD:
echo mingw32-make %* > C:\VSARM\mingw\mingw32\bin\make.bat

## Slide 14
5.- Instala Cmake en la ultima versión, disponible en: https://cmake.org/download/
Ejemplo: “cmake-3.25.0-rc2-windows-x86_64.msi”
Añade Cmake al PATH del sistema para todos los usuarios

## Slide 15
6.- Instala Python en la ultima version, disponible en: https://www.python.org/downloads/
Añade Python al PATH del sistema para todos los usuarios e inhabilita el limite en el path

## Slide 16: Nota!
Si python no da la opcion para los PATH largos, se puede ajustar el mismo parametron editando el siguiente registro de la PC
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

## Slide 17
7.- Instala Git, disponible en: https://git-scm.com/download/win
Y acepta la configuracion generica preestablecida.

## Slide 18
8.- Ejecuta los siguientes comandos en orden en el CMD usando Git
cd /c/VSARM/sdk/pico
git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-sdk.git
cd pico-sdk
git submodule update --init
cd ..
git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git

## Slide 19
8.- Actualiza las variables de entorno

## Slide 22
9.- Crea una nueva variable de entorno PICO_SDK_PATH

## Slide 23
10.- instala Visual Studio Code, disponible en: https://code.visualstudio.com/

## Slide 24
11.- Instala las extensiones para VSCode para establecer el area de trabajo
CMake Tools
  - Instala
  - Entra a la configuración de extension
  - Establece el generador de archivos de CMake como “MinGW Makefiles”

## Slide 25
Creamos una carpeta para el entorno de trabajo y generamos nuestro archivo “main.cpp” para el codigo y “CMakeLists.txt” para el generador de archivos.

## Slide 27
12.- En la parte inferior seleccionamos el botón “No kit selected” y selecciona “Scan kits” en la pestaña que se abrió, una vez escaneados, selecciona el GCC ARM que instalamos previamente.

## Slide 32: Subsistema PIO (Programmable Input/Output)
ARM Cortex-M0+
ARM Cortex-M0+
PIO 0
PIO 1
Subsistema PIO
Embedded Microprocessors

## Slide 33
PIO (0/1): RP2040 Datasheet

## Slide 34
State machine
State machine: RP2040 Datasheet

## Slide 35: PIO ASM
Hint: https://youtu.be/yYnQYF_Xa8g

## Slide 36: PIO Micropython

## Slide 37: PIO with PIO C++ SDK

## Slide 38: PIO C++: Assembler

## Slide 39: PIO C++: C-SDK Helper functions

## Slide 40
PIO C++: C-SDK PIO Header

## Slide 43: Propuesta de diseño: Generador de funciones arbitrarias
0
1
2
3
4
5
6
7
CLK
8-bit Parallel
Parallel Interface
Analog Output

## Slide 44
Analog Output
256 bytes

## Slide 46
34.84 KHz

## Slide 50
49.02 KHz

## Slide 51: PIO + DMA
Parallel peripheral

## Slide 52
Aplicacion/Codigo

## Slide 53
488.3 KHz
(max)
Parallel peripheral

## Slide 55: Test board: DAC de interfaz paralela

## Slide 56: Diagrama de bloques HW

## Slide 59: Esquematico HW

## Slide 60: Supply schematic

## Slide 61: HMI + uC schematic

## Slide 62: IF schematic

## Slide 71
Aplicacion/Codigo

## Slide 72
CPU Parallel interface
PIO Parallel interface HMI OFF

## Slide 73
CPU Parallel interface
PIO Parallel interface HMI ON

## Slide 74
Otras aplicaciones
Control de pantallas (HDMI, VGA, I2C, SPI, etc…)
Control de camaras
Ejemplos Github

## Slide 75: Pico DVI
https://github.com/Wren6991/PicoDVI

## Slide 76
https://github.com/Wren6991/PicoDVI

## Slide 77
https://github.com/Wren6991/PicoDVI